## Slide 1: Спеціалізація 131-06
Інженерія мехатронних гідропневмосистем
11.11.2020

## Slide 2
- это машины, действие которых основано на законах движения и равновесия жидкостей.
Гидравлические машины -
Механизмы, работающие при помощи какой-нибудь жидкости, называются гидравлическими (греч. "гидро" - вода, жидкость).

## Slide 3: СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Специализация «Инженерия мехатронных гидропневмосистем» составляет часть техники, которая включает совокупность средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на создание машин, аппаратов и систем, в основу рабочих процессов которых положено преобразование гидравлической и механической энергии тел, а также использование принципов кибернетики.

## Slide 4: Профессиональная деятельность
Объектами профессиональной деятельности инженера по специализации – Инженерия мехатронных гидропневмосистем являются лопастные и объемные насосы, гидротурбины, объемные гидродвигатели, объемные и гидродинамические передачи, гидроприводы, устройства гидропневмоавтоматики, гидравлические и пневматические системы управления.

## Slide 5: Гидравлические машины
Это механизмы, сообщающие протекающей через них жидкости механическую энергию (насос), либо получающие от жидкости часть механической энергии для передачи ее рабочему органу с целью полезного использования (гидравлический двигатель).

## Slide 6: Гидравлические машины
Насосы и гидродвигатели применяют в гидропередачах, назначением которых является передача механической энергии от первичного двигателя к исполнительному рабочему органу, а также преобразование вида и скорости движения рабочего органа.
Гидропередача состоит из насоса, гидродвигателя, трубопроводов и регулирующей гидроаппаратуры.

## Slide 7: История насоса
Шатунно-кривошипный механизм был изобретён в 1440-х гг. Насосы изобрели древние греки.
Воздушный насос, был изобретен Отто фон Герике в 1650 году.
В том же году Бойль независимо от Герике изобрел такой же насос.

## Slide 8: Первый насос
Нужда в откачке воды из шахт вызвала развитие техники в Европе.
В 1550 годах насосы работали от мельничного колеса.

## Slide 9: ВОДЯНЫЕ КОЛЕСА
Согласно литературным и археологическим источникам, водочерпальное колесо появилось
в сельском хозяйстве и горном деле.
С III века до н. э. напор воды стал использоваться в качестве двигателя в водочерпальных системах, где ряд сосудов был укреплен на бесконечной цепи.
При первых римских императорах были известны самые различные конструкции водочерпального колеса

## Slide 10: Что такое гидромотор?
Гидромотор — это объемный гидродвигатель вращательного движения предназначенный для преобразования энергии жидкости в механическую энергию, с последующим воздействием на рабочий орган.
Обычно, в качестве такого органа выступает выходной вал, который получает преобразованную энергию. Далее вращательные движения вала способствуют работе всей машины, а также выполнению определенных технологических функций.
Наибольшее распространение в гидропрпводах самолетов, тракторов, строительно-дорожных машин, станков и других машин получили роторно-поршневые гидромоторы.

## Slide 11: Применение гидромоторов
Гидравлика позволяет решить проблемы во многих отраслях народного хозяйства.
Поскольку, деятельность человека очень широка, гидромоторы нашли своё применение в газовой и нефтяной отрасли, авиации и космической индустрии, автомобильном транспорте и автокранах, строительной технике и коммунальных машинах, а также в железнодорожной отрасли и лесопромышленности.

## Slide 12: Обозначения гидромашин на принципиальных схемах

## Slide 13: Параметры насоса
Основными параметрами любого гидронасоса являются рабочий объем V, номинальное давление Рном и номинальная частота вращения nном,
а производными - производительность (подача) Qном, потребляемая
мощность Nном , а также полный КПД.

## Slide 14: Основные параметры должны соответствовать стандартам
Номинальные давления (МПа) ГОСТ 12445-80 (СТ СЭВ 518-77):
0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63;
1; 1,6; 2,5; 4; 6,3;
10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80;
100; 125; 160; 200; 250.

## Slide 15: Основные параметры должны соответствовать стандартам
Номинальные расходы жидкости (л/мин) ГОСТ 13825 - 80 (СТ СЭВ 520-77):
1; 1,6; 2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8;
10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80;
100; 125; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800;
1000; 1250; 1600; 2000; 2500.

## Slide 16: Основные параметры должны соответствовать стандартам
Условные проходы (мм) ГОСТ 16516-80 (СТ СЭВ 522-77):
1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8;
10; 12; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80;
100; 125; 160; 200; 250.

## Slide 17: Основные параметры должны соответствовать стандартам
Номинальные вместимости гидробаков, гидроаккумуляторов, пневмоаккумуляторов, ресиверов, емкостных масленок, шприцев и смазочных баков (дм3) ГОСТ 12448-80 (СТ СЭВ 527-77):
0,4; 0,63;
1; 1,6; 2,5; 4; 6,3;
10; 16; 25; 40; 63;
100; 125; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800;
1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3200; 4000; 5000; 6300; 8000; 10000; 12500; 16000; 20000; 25000.

## Slide 18: Типы насосов
Сравнительная оценка основных параметров гидромашин различных типов показывает, что каждый тип имеет определенные конструктивные особенности, которые определяют область их использования, целесообразную с технической и экономической точек зрения.

## Slide 19: Типы наосов
• поршневые; • шестеренные; • шиберные (пластинчатые). По углу между осями блока и поршня различают: • аксиально-поршневые; • радиально-поршневые.

## Slide 20: Типы насосов
По механизму передачи движения аксиально-поршневые гидронасосы классифицируют на следующие типы: • с наклонным блоком; • с наклонным диском (шайбой). В свою очередь радиально-поршневые гидронасосы подразделяют на: • кулачковые; • кривошипные. Гидронасосы могут быть выполнены с нерегулируемым и регулируемым рабочим объемом и предназначены для работы как в режиме объемного насоса, так и в режиме объемного гидромотора (насоса-мотора) с реверсивным и нереверсивным направлениями потока.

## Slide 21: Гидравлические машины
В современной технике применяется большое количество разновидностей гидромашин. Однако их можно разделить на два основных класса:
лопастные (1,5-2 МПа)
объемные (до 300 МПа).

## Slide 22: Лопастные (динамические) гидромашины
жидкость под воздействием гидродинамических сил перемещается в камере постоянно сообщающихся с входом и выходом насоса
лопастные (центробежные и осевые насосы), насосы трения (вихревые, дисковые, червячные гидроструйные), инерционные (вибрационные).

## Slide 23: Лопастные (динамические) гидромашины
Рабочим органом лопастной гидромашины является рабочее колесо, снабженное лопастями. (1 - подвод ; 2 - рабочее колесо ; 3 - отвод ; 4 - диффузор)

## Slide 24: Гидродинамические передачи
Гидродинамические передачи (гидропередачи) состоят из соосно расположенных и предельно сближенных в общем корпусе рабочих органов лопастного насоса и гидравлической турбины. Они передают мощность от первичного двигателя приводимой машине посредством потока жидкости. Жесткое соединение входного и выходного валов при этом отсутствует.

## Slide 25: Гидродинамические передачи
Гидропередачи разделяют на гидродинамические муфты (гидромуфты), которые передают мощность, не изменяя момента, и гидродинамические трансформаторы (гидротрансформаторы), способные изменять передаваемый момент. Гидромуфты состоят из расположенных в общем корпусе 3 насосного колеса 1 и турбинного колеса 2.

## Slide 26: Объемные гидромашины
перемещение рабочей среды осуществляется под воздействием поверхностного давления при периодическом изменении объема насосной камеры попеременно сообщающейся с входом и выходом насоса.
насосы возвратно-поступательного действия (поршневые, плунжерные), а также ротационные (шестеренчатые и винтовые).

## Slide 27: Объемные гидромашины

## Slide 28: Шестеренные насосы
1 - ведущая шестерня 2 - ведомая шестерня 3 - корпус

## Slide 29: Шестеренные насосы
Шестеренные гидронасосы широко используются в мобильных машинах небольшой мощности при низком и среднем давлении в гидросистеме.
Они менее требовательны к чистоте рабочей жидкости и имеют меньшую стоимость по сравнению со стоимостью гидронасосов других типов, но характеризуются более низким ресурсом по сравнению с аксиально-поршневыми насосами.

## Slide 30: Пластинчатый насос

## Slide 31: Винтовые гидромашины
Основными рабочими органами винтовой гидромашины являются винты, размещенные в корпусе, с весьма малым зазором.

## Slide 32: ВИНТ АРХИМЕДА
В сочинении писателя II в. н. э. Атенея об удалении воды из трюма корабля сказано: «Ее отсасывал один человек при помощи изобретенного Архимедом бесконечного винта»

## Slide 33: Винт Архимеда

## Slide 34: Аксиально-поршневые насосы
Аксиально-поршневые насосы имеют более высокий полный КПД, по сравнению с КПД шестеренных и пластинчатых насосов.
Объемный КПД аксиально-поршневых насосов начинает заметно снижаться только при вязкости рабочей жидкости менее 10 мм2/с, для пластинчатых насосов этот предел вязкости составляет 50-80 мм2 /с, а для шестеренных - 80 мм2/с.

## Slide 35: Закон Паскаля
Давление, производимое на жидкость или газ, распространяется без изменения во все части жидкости или газа.

## Slide 36: Закон Паскаля
Закон Паскаля лежит в основе устройства гидравлических машин
Получается, что гидравлическая машина помогает выиграть в силе!

## Slide 37: Схема гидравлического пресса
Поршень 1, S1
Поршень 2, S2
11.11.2020
37
Notes: 37

## Slide 38
гидравлический домкрат
гидравлический пресс
гидравлические машины
Notes: Работа в парах: половина пар разбирает работу гидравлического пресса, другая половина пар – домкрат.
Пояснение: для того, чтобы разобраться в неизвестных устройствах, воспользуйтесь планом-подсказкой,
последовательно выполняя его пункты.
В р е м я : 5 минут
Разбиваем пары: объединение новых пар по принципу – один знает и объясняет соседу по новой паре работу пресса,
другой – домкрата.
В р е м я : 6 минут

## Slide 39: Применение
11.11.2020
39
Notes: 39

## Slide 40
11.11.2020
40
Notes: 40

## Slide 41
11.11.2020
41
Notes: 41

## Slide 42: Станки

## Slide 43: Авиация

## Slide 44: Перспективы развития насосов
Насосы и насосные станции традиционно относятся к энергоемкому оборудованию: доля потребления электроэнергии насосами достигает 30% от общего объема энергии, потребляемой всеми инженерными системами здания и технологическими линиями в промышленности.
Насос — товар длительного пользования. Поэтому потребители все больше предпочитают качественную импортную продукцию, даже если она дороже отечественного аналога.

## Slide 45: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!