## Slide 1: ГИДРОПРИВОД
рассматриваются характерные разновидности гидроприводов и их свойства.
Notes: «В ВУЗе нужно излагать материал на высоком профессиональном уровне. Но поскольку этот уровень проходит значительно выше головы среднего студента, я буду объяснять на паль-
цах. Это не очень профессионально, зато понятно».

## Slide 2: План
Преимущества
Недостатки
История развития гидропривода
Перспективы развития
Понятие гидропривода
Актуальность
Область применения
Функции гидропривода
Виды гидроприводов
Структура гидропривода

## Slide 3: Гидропривод
Под гидроприводом понимают совокупность устройств (в число которых входит один или несколько объемных гидродвигателей), предназначенную для приведения в движение механизмов и машин посредством рабочей жидкости под давлением.
Гидравлический привод (гидропривод) — совокупность устройств, предназначенных для приведения в движение машин и механизмов посредством гидравлической энергии.

## Slide 4: Гидропривод
Гидропривод представляет собой своего рода «гидравлическую вставку» между приводным двигателем и нагрузкой (машиной или механизмом) и выполняет те же функции, что и механическая передача (редуктор, ремённая передача, кривошипно-шатунный механизм и т. д.).

## Slide 5: Актуальность
Роль гидроприводов в настоящее время постоянно возрастает.
Области их применения: станки, прессовое оборудование, транспортное машиностроение
( автомобили, трансмиссии гусеничных машин), авиация ( шасси, элероны, рули ), строительные и дорожные машины.

## Slide 6: Типовая маслостанция

## Slide 7
ПРИМЕНЕНИЕ
Объёмный гидропривод применяется в горных и строительно-дорожных машинах. В настоящее время большая часть общего парка мобильных строительно-дорожных машин (бульдозеров, экскаваторов, автогрейдеров и др.) является гидрофицированной.

## Slide 8: Строительно-дорожные машины

## Slide 9: Авиация
Широкое распространение получил гидропривод в авиации. Насыщенность современных самолётов системами гидропривода такова, что общая длина трубопроводов современного пассажирского авиалайнера может достигать нескольких километров.

## Slide 10: Ракетостроение

## Slide 11: Автомобили
В автомобильной промышленности самое широкое применение нашли гидротормоза и гидроусилители руля, существенно повышающие удобство управления автомобилем. Эти устройства являются разновидностью следящих гидроприводов.

## Slide 12: Промышленные роботы
Гидроприводами оснащаются в настоящее время более половины выпускаемых в мире промышленных роботов.

## Slide 13: Железная дорога

## Slide 14: Надводные и подводные суда

## Slide 15: Станки

## Slide 16: Станки

## Slide 17: Авиация

## Slide 18: Автомобилестроение

## Slide 19: Основная функция гидропривода
Основная функция гидропривода, как и механической передачи, — преобразование механической характеристики приводного двигателя в соответствии с требованиями нагрузки (преобразование вида движения выходного звена двигателя, его параметров, а также регулирование, защита от перегрузок и др.). Другая функция гидропривода — это передача мощности от приводного двигателя к рабочим органам машины (например, в одноковшовом экскаваторе — передача мощности от двигателя внутреннего сгорания к ковшу или к гидродвигателям привода стрелы, к гидродвигателям поворота башни и т.д.).

## Slide 20: Структура гидропривода
Обязательными элементами гидропривода являются насос и гидродвигатель. Насос является источником гидравлической энергии, а гидродвигатель — её потребителем, то есть преобразует гидравлическую энергию в механическую. Управление движением выходных звеньев гидродвигателей осуществляется либо с помощью регулирующей аппаратуры — дросселей, гидрораспределителей и др., либо путём изменения параметров самого гидродвигателя и/или насоса.
Также обязательными составными частями гидропривода являются гидролинии, по которым жидкость перемещается в гидросистеме

## Slide 21: Виды гидроприводов
Гидроприводы могут быть двух типов: гидродинамические и объёмные.
В гидродинамических приводах используется в основном кинетическая энергия потока жидкости (и соответственно скорости движения жидкостей в гидродинамических приводах велики в сравнении со скоростями движения в объёмном гидроприводе).
В объёмных гидроприводах используется потенциальная энергия давления рабочей жидкости (в объёмных гидроприводах скорости движения жидкостей невелики — порядка 0,5-6 м/с).

## Slide 22: Виды гидропривода
Объёмный гидропривод — это гидропривод, в котором используются объёмные гидромашины (насосы и гидродвигатели). Объёмной называется гидромашина, рабочий процесс которой основан на попеременном заполнении рабочей камеры жидкостью и вытеснении её из рабочей камеры.
Одна из особенностей, отличающая объёмный гидропривод от гидродинамического, — большие давления в гидросистемах. Так, номинальные давления в гидросистемах экскаваторов могут достигать 32 МПа, а в некоторых случаях рабочее давление может быть более 300 МПа, в то время как гидродинамические машины работают обычно при давлениях, не превышающих 1,5—2 МПа.
Объёмный гидропривод намного более компактен и меньше по массе, чем гидродинамический, и поэтому он получил наибольшее распространение.

## Slide 23: Гидропривод поступательного движения
Основные элементы привода:
1. Насос - обеспечивает подачу рабочей жидкости к исполнительному двигателю.
2. Гидродвигатель (гидромотор, гидроцилиндр) - исполнительный орган, совершающий полезную работу.
3. Золотник - распределительная аппаратура. Обеспечивает управление потоком рабочей жидкости.
4. Предохранительный клапан.
5. Бак - емкость для хранения рабочей жидкости.
6. Фильтр - очистка рабочей жидкости.
7. Соединительные трубопроводы.
8. Рабочая жидкость.

## Slide 24: Гидропривод поступательного движения

## Slide 25: Гидропривод

## Slide 26: Работа гидропривода
Передача мощности в гидроприводе происходит следующим образом:
Приводной двигатель передаёт вращающий момент на вал насоса, который сообщает энергию рабочей жидкости.
Рабочая жидкость по гидролиниям через регулирующую аппаратуру поступает в гидродвигатель, где гидравлическая энергия преобразуется в механическую.
После этого рабочая жидкость по гидролиниям возвращается либо в бак, либо непосредственно к насосу.

## Slide 27: Золотник с гидроцилиндром
Гидроцилиндр в гидроприводе позволяет получить прямолинейное движение без каких-либо кинематических преобразований. К достоинствам гидроцилиндра следует отнести также предельную простоту конструкции, высокий КПД (0,95 - 0,98), малую собственную инерционность, возможность выбора определенного соотношения скоростей прямого и обратного хода и надежность.

## Slide 29: Работа гидропривода

## Slide 30: Классификация гидроприводов
По характеру движения выходного звена:
1. Поступательного движения - с возвратно-поступательным движением выходного звена - гидроцилиндры.
2. Поворотного движения - с возвратно-поворотным движением выходного звена на угол менее 3600.
3. Вращательного движения - с вращательным движением выходного звена и с гидродвигателями в виде гидромоторов.

## Slide 31: Классификация гидроприводов
По способу регулирования скорости выходного звена:
1. Гидропривод дроссельного регулирования - регулирование дросселированием потока жидкости и отводом части потока через дроссель или клапан, минуя гидродвигатель.
2. Объемное регулирование - изменение скорости за счет изменения рабочего объема насоса или гидромотора или того и другого.
3. Объемно-дроссельное регулирование - сочетание объемного и дроссельного регулирования.

## Slide 32
Гидропривод
дроссельного
регулирования
с последовательным
соединением дросселя.

## Slide 33
Гидропривод
дроссельного
регулирования с
параллельным
соединением
дросселя.

## Slide 34: Гидропривод машинного (или объемного) регулирования
Регулирование изменением рабочего объема насоса заключается в плавном изменении скорости выходного звена гидродвигателя путем изменения параметра регулирования насоса.

## Slide 35: Гидропривод машинного (или объемного) регулирования
Регулирование изменением рабочего объема гидромотора
Этот способ регулирования используется только у гидродвигателей вращательного типа.

## Slide 36: Гидропривод машинного (или объемного) регулирования
Эта схема применяется с целью расширения диапазона регулирования гидропривода.

## Slide 37
Гидропривод
объемно-
дроссельного
регулирования.
Вместо
нерегулируемого
насоса используется
регулируемый
по давлению насос.

## Slide 38: Открытая и закрытая гидросистема
На схеме слева всасывающая и сливная гидролинии сообщаются с баком (разомкнутая схема);
на схеме справа бак используется только для вспомогательной гидросистемы

## Slide 39: История развития гидропривода
Гидравлические технические устройства известны с глубокой древности. Например, насосы для тушения пожаров существовали ещё во времена Древней Греции.
Однако, как целостная система, включающая в себя и насос, и гидродвигатель, и устройства распределения жидкости, гидропривод стал развиваться в последние 200—250 лет.

## Slide 40: История развития гидропривода
Одним из первых устройств, ставших прообразом гидропривода, является гидравлический пресс. В 1795 году патент на такое устройство получил Джозеф Брама (англ. Joseph Bramah), которому помогал Генри Модели, и в 1797 году первый в истории гидравлический пресс был построен.

## Slide 41: История развития гидропривода
В конце XVIII века появились первые грузо-подъёмные устройства с гидравлическим приводом, в которых рабочей жидкостью служила вода. Первый подъёмный кран с гидравлическим приводом был введён в эксплуатацию в Англии в 1846—1847 годах, и со второй половины XIX века гидропривод находит широкое применение в грузо-подъёмных машинах.

## Slide 42: История развития гидропривода
В 1882 году компания Армстронг Уитворс представила экскаватор, в котором впервые ковш имел гидравлический привод. Один из первых гидрофицированных экскаваторов был произведён французской компанией Poclain в 1951 году.
В начале 1970-х годов гидрофицированные экскаваторы, обладавшие большей производительностью и простотой управления, в основном, вытеснили с рынка своих предшественников — экскаваторы на канатной тяге

## Slide 43: История развития гидропривода
Фирма Хонда после представления гидростатической трансмиссии в 2001 году для своей модели мотовездехода FourTrax Rubicon, анонсировала в 2005-м году мотоцикл Honda DN-01 с гидростатической трансмиссией, включающей насос и гидромотор. Модель начала продаваться на рынке в 2008 году. Это была первая модель транспортного средства для автодорог, в котором использовалась гидростатическая трансмиссия.

## Slide 44: Преимущетва гидропривода
Широкое применение гидравлического привода объясняется целым рядом его преимуществ по сравнению с другими типами привода:
1. Высокая компактность при небольших массе и габаритных размерах гидрооборудования по сравнению с массой и габаритными размерами механических приводных устройств той же мощности, что объясняется отсутствием или применением в меньшем количестве таких элементов, как валы, шестеренные и цепные редукторы, муфты, тормоза, канаты и др.

## Slide 45: Преимущетва гидропривода
2. Возможность реализации больших передаточных чисел. В объемном гидроприводе с использованием высокомоментных гидромоторов передаточное число может достигать 2000.
3. Небольшая инерционность, обеспечивающая хорошие динамические свойства привода. Это позволяет уменьшить продолжительность рабочего цикла и повысить производительность машины, так как включение и реверсирование рабочих органов осуществляются за доли секунды.

## Slide 46: Преимущетва гидропривода
4. Бесступенчатое регулирование скорости движения, позволяющее повысить коэффициент использования приводного двигателя, упростить автоматизацию привода и улучшить условия работы машиниста.
5. Удобство и простота управления, которые обусловливают небольшую затрату энергии машинистом и создают условия для автоматизации не только отдельных операций, но и всего технологического процесса, выполняемого машиной.

## Slide 47: Преимущеcтва гидропривода
6. Независимое расположение сборочных единиц привода, позволяющее наиболее целесообразно разместить их на машине. Насос обычно устанавливают у приводного двигателя, гидродвигатели – непосредственно у исполнительных механизмов, элементы управления – у пульта машиниста, исполнительные гидроаппараты – в наиболее удобном по условиям компоновки месте.
7. Надежное предохранение от перегрузок приводного двигателя, системы привода, металлоконструкций и рабочих органов благодаря установке предохранительных и переливных гидроклапанов.

## Slide 48: Преимущеcтва гидропривода
8. Простота взаимного преобразования вращательного и поступательного движений в системах насос – гидромотор и насос – гидроцилиндр.
9. Применение унифицированных сборочных единиц (насосов, гидромоторов, гидроцилиндров, гидроклапанов, гидрораспределителей, фильтров, соединений трубопроводов и др.), позволяющее снизить себестоимость привода, облегчить его эксплуатацию и ремонт, а также упростить и сократить процесс конструирования машин.

## Slide 49: Гидропривод
Достоинства:
- бесступенчатое регулирование,
- малая удельная масса,
- надежность предохранения от перегрузок,
- малая инерционность,
- свобода компоновки.
Недостатки:
- КПД ниже, чем у механических передач,
- влияние условий эксплуатации (температуры),
- чувствительность к загрязнению,
- требования высокой технологической культуры.

## Slide 50: Достоинства и недостатки
При правильных конструировании и эксплуатации гидроприводов их недостатки могут быть сведены к минимуму, однако для этого нужно хорошо знать унифицированные узлы гидропривода, централизованно изготовляемые специализированными заводами.
Следует иметь в виду, что заводы постоянно работают над повышением технического уровня выпускаемой ими продукции, поэтому в зависимости от времени выпуска в конструкцию и габаритные размеры узлов гидропривода могут вноситься некоторые изменения. Ежегодно подлежит изменению и номенклатура централизованно изготовляемых узлов, в связи с чем ее необходимо уточнять по действующим номенклатурным справочникам.

## Slide 51: Перспективы развития гидропривода
Дальнейшее развитие технического уровня машин невозможно без совершенствования гидравлического привода, который в настоящее время является неотъемлемой составной частью практически каждой транспортной или технологической машины.
Накопленный опыт гидромашиностроителей при проектировании и изготовлении гидроустройств, опыт эксплуатации существующих гидроприводов позволяет говорить о путях дальнейшего совершенствования как элементной базы, так и гидропривода в целом.

## Slide 52: Перспективы развития гидропривода
Во-первых, это разработка более совершенных насосов, гидродвигателей, гидроаппаратов с целью улучшения технических характеристик и повышения уровня их надежности.
Во-вторых, повышение уровня технологичности гидроустройств с целью снижения трудоемкости, материалоемкости, энергоемкости в изготовлении, техническом обслуживании и ремонте.
Немаловажной задачей по совершенствованию гидропривода является разработка новых сортов рабочих жидкостей с необходимыми качественными характеристиками.

## Slide 53: Перспективы развития гидропривода
Перспективы развития гидропривода во многом связаны с развитием электроники. Так, совершенствование электронных систем позволяет упростить управление движением выходных звеньев гидропривода. В частности, в последние 10-15 лет стали появляться машины, управление которыми устроено по принципу джойстика.
Развитие вычислительных средств позволит усовершенствовать процесс диагностирования гидропривода и машин в целом.

## Slide 54: Перспективы развития гидропривода
Важную роль в развитии гидропривода может сыграть создание и внедрение новых конструкционных материалов. В частности, развитие нанотехнологий позволит повысить прочность материалов, что позволит уменьшить массу гидроборудования и его геометрические размеры, повысить его надёжность.
С другой стороны, создание прочных и одновременно эластичных материалов позволит, например, уменьшить недостатки многих гидравлических машин.

## Slide 55: Перспективы развития гидропривода
В последние годы наблюдается существенный прогресс в производстве уплотнительных устройств. Новые материалы обеспечивают полную герметичность при давлениях до 80 МПа, низкие коэффициенты трения и высокую надёжность.
Современная техника позволяет создать гидроприводы без малейших наружных утечек, однако, по имеющимся сведениям, в промышленных гидроприводах вследствие утечек ежегодно теряется до 500 тыс. т масла (в мировом объеме), что требует существенного улучшения качества уплотнительных устройств и повышения культуры обслуживания гидроприводов.

## Slide 56: Перспективы развития гидропривода
Разумеется, что приведенный перечень путей совершенствования гидропривода не является исчерпывающим, однако несомненно, что решение вышеприведенных задач позволит значительно поднять качественный уровень машин, оснащенных гидравлическими приводами.

## Slide 57
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!