РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до ДР: 135 с., 49 рис., 20 табл., 52 джерела

Ключові слова: ПРОМИСЛОВИЙ ВЕНТИЛЯТОР, АСИНХРОННИЙ ДВИГУН, ТЕХНІЧНІ УМОВИ, РОЗРАХУНКИ, ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ, МЕХАНІЧНА ОБРОБКА ВАЛУ, ОСВІТЛЕННЯ, ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

Об’єктом розробки (модернізації) є асинхронний двигун з короткозамкненим ротором.

Метою дипломної роботи є модернізація трифазного асинхронного двигуна для привода промислового вентилятора на такі номінальні дані: потужність 1,5 кВт; лінійна напруга 380 В; синхронна частота обертання 1500 об/хв.

У процесі проєктування проаналізовано шляхи модернізації існуючого асинхронного двигуна типу АИР80В4 (виробництва ПуАО «ХЕЛЗ «Укрелектромаш») та обґрунтовано необхідність підвищення його ККД.

Розроблено технічні умови, що містять основні вимоги до двигуна. Виконано: електромагнітний, тепловий і вентиляційний розрахунки. Розраховані та побудовані робочі та механічні характеристики двигуна. Характеристики підтвердили, що спроєктований двигун відповідає технічним умовам. Детально описано конструкцію спроєктованого асинхронного двигуна і виконано механічний розрахунок вала і підшипників.

Виконано аналіз шляхів підвищення енергоефективності асинхронного двигуна АИР80В4. Проведено моделювання двигуна за допомогою пакету програм Ansys Maxwell. Детально розглянуто технологію механічної обробки валу.

Освітлені питання охорони праці та навколишнього середовища робочого місця інженера-випробувача на іспитовій станції, розраховано її штучне освітлення. Проаналізовано питання організації цивільного захисту на об’єкті народного господарювання. Виконано економічне обґрунтування роботи.