ВИСНОВКИ

Відповідно до завдання на дипломну роботу було модернізовано асинхронний двигун з короткозамкненим ротором для привода промислового вентилятора з такими вихідними даними:

– номінальна потужність 1,5 кВт;

– номінальна напруга 380 В;

– синхронна частота обертання 1500 об/хв.;

– коефіцієнт корисної дії 82,93 %;

– коефіцієнт потужності 0,814.

Дипломну роботу виконано у відповідності до одержаного завдання, отримані такі результати:

1 Виконано огляд шляхів модернізації асинхронного двигуна для привода промислового вентилятора. Розроблені технічні умови на асинхронний двигун.

2 Проведено електромагнітний розрахунок асинхронного двигуна, в результаті якого отримані такі величини: магнітна індукція у повітряному проміжку 0,7 Тл, лінійне навантаження 215 А/см, струм статора 3,34 А.

3 Результати теплового розрахунку довели, що перевищення температур активних частин машини не перебільшують допустимих для системи ізоляції класу нагрівостійкості В, хоча використовується система ізоляції класу нагрівостійкості F. Тобто забезпечується так званий сервіс-фактор.

4 Результати вентиляційного розрахунку підтвердили, що розроблений вентилятор забезпечить необхідне охолодження двигуна.

5 Докладно описана конструкція спроектованого двигуна. Механічний розрахунок валу та підшипників підтвердив, що вони витримають діюче на них навантаження із певним запасом.

6 Виконано аналіз шляхів підвищення енергоефективності асинхронного двигуна АИР80В4, що є первинним об’єктом модернізації. Проведено моделювання двигуна за допомогою пакету програм Ansys Maxwell, використання модуля Optimetrics дозволило підвищити його ККД до рівня енергоефективності IE2.

7 Розглянута технологія механічної обробки валу.

8 Освітлено питання охорони праці та навколишнього середовища при роботі інженера-випробувача на іспитовій станції, розраховано штучне освітлення.

9 Проаналізовано питання організації цивільного захисту на об’єкті народного господарювання. Визначенні межі зон руйнувань, які утворюються внаслідок вибуху парів бензину.

10 При впровадженні у виробництво та експлуатацію спроєктованого двигуна очікується економічний ефект у розмірі 1518,13 грн.

11 Результати проєкту опубліковано у матеріалах: 10-ї та 11-ї університетської науково-практичної студентської конференції магістрантів НТУ "ХПІ" 2016–2017 р. відповідно, тезах доповідей 24-ї та 25-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я" (MicroCAD–2016) та (MicroCAD–2017). Також отримано диплом другої ступені за перемогу у XI харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «технічні науки».