РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до ДП:  97 с., 25 рис., 8 табл., 16 джерел, 1 додаток

Ключові слова: АСИНХРОННИЙ ДВИГУН, ТЕХНІЧНІ УМОВИ, ПРОЄКТУВАННЯ, РОЗРАХУНКИ, ДОСЛІДНИЦЬКИЙ РОЗРАХУНОК, ТИПИ ОБМОТКИ СТАТОРА, ЗАЗЕМЛЕННЯ, ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

Об’єктом розробки (проєктування) є асинхронний двигун з короткозамкненим ротором.

Метою дипломного проєкту є проєктування трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором на такі номінальні дані: потужність 1,5 кВт; лінійна напруга 380 В; синхронна частота обертання 1500 об/хв.

У процесі проєктування здійснено огляд асинхронних двигунів, що випускаються серійно, та обрано, як базову, конструкцію асинхронного двигуна серії АИР.

Розроблено технічні умови, що містять основні вимоги до двигуна. Виконано: електромагнітний, тепловий і вентиляційний розрахунки. Розраховані та побудовані робочі та механічні характеристики двигуна. Характеристики підтвердили, що спроєктований двигун відповідає технічним умовам. Детально описано конструкцію спроєктованого асинхронного двигуна і виконано механічний розрахунок валу і підшипників.

Виконано дослідний розрахунок з метою перевірки впливу зміни довжини осердя статора на характеристики двигуна.

Проведено аналіз типів обмоток статора, які використовуються в асинхронних двигунах малої потужності.

Розглянуті питання охорони праці і навколишнього середовища. Виконано економічну оцінку та обґрунтування впровадження спроєктованого двигуна у виробництво.