10 ДОСЛІДНИЦЬКИЙ РОЗРАХУНОК

10.1 Мета дослідницького розрахунку

Метою дослідницького розрахунку є визначення тенденції зміни основних показників та характеристик двигуна, що проєктується при збільшенні довжини осердя статора .

10.2 Порівняння результатів розрахунку

Завдання на дослідницький розрахунок – розрахувати основні показники та характеристики двигуна при значенні = 165 мм.

Розрахунки проводяться за методикою, що викладена у розділах 3 – 8 даного проєкту. Дані для порівняння результатів розрахунку наведені в таблиці 10.1.

Таблиця 10.1 – Дані для порівняння варіантів розрахунку

|  | Варіант розрахунку |
| --- | --- |
| Параметри двигуна | 150мм (базовий) | 165мм (розрахунок) |
| Корисна потужність Р, кВт | 3972 | 3995 |
| Електричні втрати в обмотці статора Pels, Вт | 490 | 417 |
| Електричні втрати в обмотці ротора Реlr, Вт | 179 | 159 |
| Сумарні магнітні втрати в осерді статора Pmags Вт | 147 | 161 |
| Потужність, що підводиться до двигуна Ріп, Вт | 4854 | 4775 |
| Активний опір обмотки статора Rs, Ом | 2,11 | 1,79 |
| Індуктивний опір обмотки статора Xs, Ом | 1,43 | 1,37 |
| Активна складова струму статора Isa, А | 7,33 | 7,21 |
| Реактивна складова струму статора Isµ, А | 4,87 | 5,07 |
| Фазний струм статора IsN , А | 8,8 | 8,6 |
| Кратність пускового струму I1 /Isn,, | 5,68 | 6,24 |

Кінець таблиці 10.1

| Параметри двигуна | Варіант розрахунку |
| --- | --- |
|  | 150 мм (базовий) | 165 мм (розрахунок) |
| Кратність пускового моменту, М1/МN | 2,15 | 2,43 |
| Максимальний момент, Mmax | 112,8 | 126,5 |
| Перевантажувальна здатність, Mmax/MN | 2,85 | 3,19 |
| Ковзання при максимальному моменті, scr, в.о. | 0,313 | 0,312 |
| Ковзання при номінальному моменті, sN, в.о. | 0,042 | 0,038 |
| Частота обертання ротора, п, об/хв | 958 | 962 |
| Середня температура обмотки статора θWsav,°C | 110,9 | 97,7 |
| Коефіцієнт корисної дії η в.о. | 0,824 | 0,842 |
| Коефіцієнт потужності cosφN, в.о. | 0,83 | 0,846 |
| Маса ізольованого мідного дроту , кг | 3,03 | 3,55 |
| Маса алюмінію короткозамкненого ротора ,кг | 1,43 | 1,62 |
| Маса сталі осердь статора і ротора , кг | 25 | 27 |
| Маса ізоляції статора , кг | 0,13 | 0,15 |
| Маса конструкційних матеріалів двигуна , кг | 19,5 | 19,6 |
| Маса двигуна , кг | 49,1 | 51,9 |

За результатами розрахунку побудовано графіки. На рисунках 10.1 та 10.2 зображено робочі та механічні характеристики асинхронного двигуна, де порівнюється базовий та дослідницький розрахунок.

Рисунок 10.1 – Робочі характеристики асинхронного двигуна

Рисунок 10.2 – Механічна характеристика асинхронного двигуна

10.3 Висновки за результатами дослідницького розрахунку

За результатом дослідницького розрахунку встановлено, що зміна довжини осердя статора на 10%  впливає на показники машини.

Збільшення довжини осердя статора до 165 мм призводить до покращення основних показників двигуна: пусковий момент, перевантажувальна здатність, номінальна частота обертання ротора, cosφ та ККД підвищились.  Знизились електричні втрати в обмотках та зменшилась  температура на 14 °С. Разом з покращенням енергетичних показників збільшилась маса двигуна та його габарити, для виробництва такого двигуна потрібна більша кількість матеріалів, а це веде до збільшення вартості у порівнянні з базовим варіантом. Таким чином незначне покращення енергетичних показників при збільшенні вартості двигуна буде економічно не виправданим.

Тому слід вважати конструкційні параметри спроєктованого двигуна більш раціональними.