ВИСНОВКИ

Відповідно до технічного завдання було спроєктовано трифазний асинхронний двигун з короткозамкненим ротором і такими вихідними даними:

– номінальна потужність 1,5 кВт;

– номінальна лінійна напруга 380 В;

– синхронна частота обертання 1500 об/хв.

Дипломний проєкт виконано у відповідності до одержаного завдання, отримані такі результати:

1 Виконано огляд асинхронних двигунів, що випускаються серійно та обрано в якості базової конструкцію двигуна серії АИР. Розроблені технічні умови на двигун, що проєктується.

2 Проведено електромагнітний розрахунок асинхронного двигуна, в результаті якого отримані такі величини: магнітна індукція у повітряному проміжку 0,786 Тл, лінійне навантаження 214 А/см, струм статора 3,4 А.

3 Спроєктований двигун має високі значення коефіцієнта корисної дії – 0,7863 і коефіцієнта потужності – 0,862. Його робочі та механічні характеристики відповідають умовам технічного завдання: перевантажувальна здатність – 2,5; кратність пускового моменту – 2,24.

4 Результати теплового і вентиляційного розрахунків довели, що перевищення температур активних частин машини не перебільшують допустимих для обраного класу системи ізоляції F, а розроблений вентилятор забезпечить необхідне охолодження двигуна.

5 Докладно описана конструкція спроектованого двигуна. Механічний розрахунок валу та підшипників підтвердив, що вони витримають діюче на них навантаження із певним запасом.

6 Виконано дослідницький розрахунок для порівняння варіантів АД з різною довжиною осердя статора.

7 Проаналізовано застосування типів обмоток статора в АД з короткозамкненим ротором.

8 Спроєктований двигун відповідає умовам техніки безпеки і охорони навколишнього середовища.

9 При впровадженні спроєктованого двигуна у виробництво очікується економічний ефект 89,46 грн.