3 ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ РОЗРАХУНОК

# 3.1 Визначення головних розмірів двигуна

3.1.1 Головними розмірами асинхронного двигуна є зовнішній діаметр статора , і довжина осердя статора . Ці розміри жорстко пов’язані з висотою осі обертання вала h. В нашому випадку висота осі обертання вже задана, тому що модернізуємо існуючий двигун АИР80В4, її значення h = 80 мм.

3.1.2 Зовнішній діаметр статора , зазвичай визначається згідно [11, 12], але у нашому випадку враховуємо, що на виробництві вже існує штамп для двигунів типу АИР80. Тому приймаємо, що  мм.

3.1.3 Кількість полюсів

3.1.4 Попереднє значення внутрішнього діаметра статора визначається за співвідношенням

|  | , | (3.1) |
| --- | --- | --- |

де - коефіцієнт, значення якого вибирається по [11], .

Підставляємо отримане значення  у (3.1)  мм.

3.1.5 Знаходимо довжину осердя статора. Починаємо з розрахунку його попереднього значення

|  |  | (3.2) |
| --- | --- | --- |

де  – розрахункова потужність, Вт;

Аs – лінійне навантаження, визначається по [11],  А/см;

– магнітна індукція в повітряному проміжку, визначається по [11], Тл;

– обмотувальний коефіцієнт, який для одношарових обмоток статора приймається рівним 0,96 [11].

Розрахункова потужність визначається за формулою:

|  | , | (3.3) |
| --- | --- | --- |

де KЕ – коефіцієнт відношення ЕРС в фазі обмотки статора до номінальної фазної напруги, визначається по [11], KЕ = 0,96

– номінальний ККД, визначається по [11], ;

– коефіцієнт потужності, визначається по [11], .

Підставляємо отримані значення у (3.3)

кВ·А.

Отримане значення  підставляємо у (3.2)

мм.

В результаті розрахунку попереднє значення  округляємо до цілого числа з точністю до 1 мм при  < 100 мм і з точністю до 5 мм при  > 100 мм.

Тобто, остаточно приймаємо значення мм.

Оцінка правильності вибору головних розмірів здійснюється за величиною , при правильному виборі головних розмірів λ ≈ 1,3 [11]. За результатами проведеного розрахунку = 105/87 = 1,21, як бачимо умова не виконується, але не зважаємо на це, тому що і у базового двигуна  менше ніж вказане в умові.

3.2 Проектування статора

3.2.1 Для осердя статора і ротора приймаємо сталь марки 2013. Ізолювання листів сталі проводиться шляхом оксидування, у цьому разі коефіцієнт заповнення осердя сталлю .

Визначаємо кількість пазів статора

|  | , | (3.4) |
| --- | --- | --- |

де ms – кількість фаз статора, ms = 3;

qs − кількість пазів статора на полюс і фазу, вибирається по [11], qs = 3.

Підставляємо отримані значення ms, qs та  2р у (3.4)

.

3.2.2 Приймаємо трифазну, одношарову концентричну обмотку.

Середній крок обмотки по пазах

.

Коефіцієнт скорочення обмотки  і обмотувальний коефіцієнт

визначається тільки коефіцієнтом розподілу обмотки  [11]

= 0,96.

Схему обмотки статора зображено на рис. 3.1.

3.2.3 Визначаємо попередню кількість витків у фазі обмотки статора

|  |  | (3.5) |
| --- | --- | --- |

де UsN – номінальна фазна напруга, UsN = 220 В;

– попереднє значення магнітного потоку, Вб.

Попереднє значення магнітного потоку визначається за формулою:

Вб.

Підставляємо отримане значення Ф' у (3.5)

.

Для уточнення кількості витків необхідно визначити кількість ефективних провідників в пазу

|  | , | (3.6) |
| --- | --- | --- |

де аs − кількість паралельних віток обмотки статора, приймаємо аs  = 1.

Підставляємо значення аs у (3.6)

.

Округляємо  до цілого числа – .

Уточнюємо значення кількості витків

.

Уточнюємо значення магнітного потоку

= 0,00367 Вб.

Визначаємо магнітну індукцію в повітряному проміжку

= 0,8 Тл.

Для оцінки правильності визначення кількості витків уточнюється лінійне навантаження

|  | , | (3.7) |
| --- | --- | --- |

де  − номінальний фазний струм обмотки статора, А.

Номінальний фазний струм обмотки статора визначається за формулою:

А.

Підставляємо отримане значення  у (3.7)

А/см.

3.2.4 Розміри напівовальних пазів статора:

1) зубцевий крок статора на розточці його осердя

мм;

2) висота спинки статора

|  |  | (3.8) |
| --- | --- | --- |

де – магнітна індукція в спинці статора, вибирається по [11], Тл.

Підставляємо отримане значення  в (3.8)

мм;

3) висота паза статора мм;

4) ширина зубця статора  по всій висоті його основної частини приймається однаковою

|  | , | (3.9) |
| --- | --- | --- |

де  − середнє значення магнітної індукції в зубцях статора, яке вибираємо по [11, 12], Тл.

Підставляємо отримане значення  у (3.9)

мм;

5) висота шліца  приймається рівною 0,5 мм, відповідно [11];

6) ширина шліца =мм;

7) діаметр нижньої частини пазу  (аналог меншої ширини ) та більша  ширина паза відповідно [13]:

мм;

мм.

8) висота прямої частини пазу

мм.

На рис. 3.2 зображено зубцево-пазову структуру осердя статора.

Рисунок 3.2 – Зубцево-пазова структура осердя статора

3.2.5 Для обмоток статора застосовуємо провід ПЭТ-155 (клас нагрівостійкості F ). При механізації обмотувальних робіт застосовують провід з механічно міцнішою ізоляцією марки ПЭТМ-155.

Попередній діаметр елементарного ізольованого проводу

|  | , | (3.10) |
| --- | --- | --- |

де  − коефіцієнт заповнення паза, який приймаємо по [11],;

− площа поперечного перерізу паза, зайнята обмоткою, мм2;

Nc − кількість елементарних провідників в одному ефективному, Nc  = 1.

Площа поперечного перерізу паза, зайнята обмоткою, визначається за формулою:

|  | , | (3.11) |
| --- | --- | --- |

де  − площа поперечного перерізу паза, мм2;

− площа поперечного перерізу прокладок на дні паза і під клином, мм2;

− площа поперечного перерізу корпусної ізоляції, мм2.

Площа поперечного перерізу паза визначається за формулою [13]:

мм2.

Площа поперечного перерізу прокладок на дні паза і під клином знаходиться як

мм2.

Площа поперечного перерізу корпусної ізоляції визначається за формулою:

|  | , | (3.12) |
| --- | --- | --- |

де  − товщина односторонньої корпусної ізоляції, приймаємо по [13],  мм.

Підставляємо прийняте значення  (3.12)

мм2.

Підставляємо отримані значення S’sn, Sis p,  у (3.11)

мм2.

Підставляємо отримане значення  в (3.10)

мм.

Вибираємо по [14] найближчий стандартний провід:

1) найближчий стандартизований діаметр проводу = 0,89 мм;

2) відповідний йому діаметр неізольованого проводу = 0,85 мм, площа поперечного перерізу якого = 0,567 мм2.

Оскільки попереднє  і остаточне значення  не співпадають, тому уточнюємо коефіцієнт заповнення паза  і необхідну ширину шліца :

мм.

Після порівняння уточненого і заздалегідь прийнятого значення bs1 остаточно приймається більше з них, тобто мм.

Визначаємо густину струму в провіднику обмотки статора

А/мм2.

Проводимо оцінку правильності вибору  за добутком лінійного навантаження Аs на цю густину струму : = 205∙6,1 ( 1251А2/(см·мм2).

Максимально допустиме значення  А2/(см·мм2) [11]. Розраховане значення знаходиться в межах норми, умова дотримана – вибір вірний.

3.2.6 Визначаємо розміри елементів обмотки статора:

1) середній зубцевий (або пазовий) крок статора

мм;

2) середня ширина котушки обмотки статора

мм;

3) середня довжина однієї лобової частини котушки

мм;

4) середня довжина витка обмотки

мм;

5) довжина вильоту лобової частини обмотки

мм.

3.3 Проектування ротора

3.3.1 Повітряний проміжок між осердям статора і осердям ротора, з практики проектування, приймаємо ( = 0,25 мм.

3.3.2 Зовнішній діаметр ротора мм.

3.3.3 Довжина пакету осердя ротора мм.

3.3.4 Кількість пазів короткозамкненого ротора Qr = 28 [11].

3.3.5 Форма паза ротора − напівзакритий паз трапецеїдальної овальної

форми. Висоту паза ротора приймаємо hr = 12,5 мм [11].

3.3.6 Внутрішній діаметр осердя ротора мм. З міркувань використання існуючої на виробництві оснастки беремо  мм.

3.3.7 Розрахункова висота спинки ротора відповідно [12]

мм.

але дійсна висота спинки буде інша, тому що враховується відгалуження магнітного потоку у вал двигуна, вона знаходиться по формулі:

мм.

3.3.8 Магнітна індукція в спинці ротора

Тл.

3.3.9 Зубцевий крок ротора мм.

3.3.10 Магнітна індукція в зубцях ротора Btr = 1,7 Тл [12].

3.3.11 Ширина зубця ротора

мм.

3.3.12 Визначаємо розміри напівзакритого паза ротора:

1) висота і ширина шліца hr1 = 0,6 мм, br1 =1 мм;

2) більший і менший радіуси:

мм;

мм;

3) відстань між центрами дуг радіусів rr1 і rr2

мм;

4) площа поперечного перерізу паза  (і одночасно стрижня )

Радіуси  і  визначені, виходячи з умови, що  const. Перевірку правильності їх визначення здійснюють за допомогою виразу . В нашому випадку

,

умова виконується, тобто розміри пазової зони ротора визначено вірно.

Зубцево-пазову структуру короткозамкненого ротора зображено на рис. 3.3.

Рисунок 3.3 – Зубцево-пазова структура короткозамкненого ротора

# Text boxes

Рисунок 3.1 – Схема одношарової концентричної обмотки статора