ВИСНОВКИ

Відповідно до технічного завдання було модернізовано асинхронний двигун з короткозамкненим ротором для привода промислового точила з такими вихідними даними:

– номінальна потужність 1,5 кВт;

– номінальна напруга 380 В;

– синхронна частота обертання 1500 об/хв.;

– коефіцієнт корисної дії 80 %;

– коефіцієнт потужності 0,825.

Дипломний проєкт виконано у відповідності до одержаного завдання, отримані такі результати:

1 Проаналізовано шляхи модернізації асинхронного двигуна для привода промислового точила. Встановлено, що найбільш перспективним є підвищення ККД за рахунок збільшення довжини осердя. Розроблені технічні умови на асинхронний двигун.

2 Проведено електромагнітний розрахунок асинхронного двигуна, в результаті якого отримані такі величини: магнітна індукція у повітряному проміжку 0,8 Тл, лінійне навантаження 203 А/см, струм статора 3,43 А.

3 Результати теплового розрахунку довели, що перевищення температур активних частин машини не перебільшують допустимих для обраного класу системи ізоляції F.

4 Результати вентиляційного розрахунку підтвердили, що розроблений вентилятор забезпечить необхідне охолодження двигуна.

5 Докладно описана конструкція спроектованого двигуна. Механічний розрахунок валу та підшипників підтвердив, що вони витримають діюче на них навантаження із певним запасом.

6 Виконано аналіз шляхів підвищення енергоефективності асинхронного двигуна АИР80В4, що є первинним об’єктом модернізації. Проведено моделювання двигуна за допомогою пакету програм Ansys Maxwell, використання модуля Optimetrics дозволило підвищити його ККД до рівня енергоефективності IE2.

7 Розглянута технологія механічної обробки вала двигуна.

8 Освітлено питання охорони праці та навколишнього середовища при роботі інженера-випробувача, розраховано штучне освітлення.

9 Проаналізовано питання організації роботи єдиної державної системи цивільного захисту.

10 При впровадженні у виробництво та експлуатацію модернізованого двигуна очікується економічний ефект у розмірі 401,91 грн.