МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Інститут  Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та

електромеханіки

Кафедра  Електричні машини

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський)

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітня програма Електромеханіка

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

(підпис)

Володимир МІЛИХ

(ім’я та прізвище)

« 	 » 			 2024 року

З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЄКТ СТУДЕНТУ(ЦІ)

Книженко   Сергію  Анатолійовичу

(прізвище, ім’я, по батькові)

1 Тема проєкту Проєктування трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором потужністю 1,5 кВт та аналіз впливу типу обмотки статора на його характеристики

Керівниця (к) проєкту 		 Юр’єва Олена Юріївна, к.т.н., доцент						                      (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом закладу вищої освіти від “14” квітня 2023 р. № 605 СТ

2 Термін подання студентом(кою) проєкту  	16.06.2024

3 Вихідні дані до проєкту: Асинхронний двигун РN = 1,5 кВт; UN = 380 B; ns = 1500 об/хв. Режим роботи – тривалий (S1). Конструктивне виконання двигуна: ступінь захисту – IP44; спосіб охолодження – IС411; спосіб монтажу – ІМВ3.

4 Перелік питань, які потрібно розробити у пояснювальній записці: Провести огляд існуючих конструкцій асинхронних двигунів. Розробити технічні умови на асинхронний двигун. Виконати електромагнітний, тепловий, вентиляційний та механічний розрахунки. Виконати дослідницький розрахунок. Проаналізувати вплив типу обмотки статора на характеристики двигуна. Виконати розділи: охорона праці і навколишнього середовища, економічне обґрунтування дипломного проєкту.

5 Перелік графічного матеріалу: Складальні кресленики та кресленики деталей асинхронного двигуна, загалом 3 аркуша формату А1, плакат – 1 аркуш А1

6 Консультанти розділів проєкту

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |
| --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Економічне | Проскурня О. М., доцент |  |  |
| обґрунтування |  |  |  |
| Охорона праці і | Ященко Л. О., ст. викл. |  |  |
| навк. середовища |  |  |  |

7 Дата видачі завдання  	04.02.2024 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| Номер етапу | Назва етапів дипломного проєкту | Строк виконання етапів проєкту | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановка проблеми та завдань проєкту | 04.02.2024 |  |
| 2 | Підбір і опрацювання джерел інформації | 12.02.2024 |  |
| 3 | Підготовка і виконання пояснювальної записки | 14.05.2024 |  |
| 4 | Виконання креслеників і плакатів | 03.06.2024 |  |
| 5 | Складання відомості документів, оформлення ПЗ | 05.06.2024 |  |
| 6 | Подання ДП на рецензію | 07.06.2024 |  |
| 7 | Подання ДП на допуск до захисту | 16.06.2024 |  |
| 8 | Захист ДП | 23.06.2024 |  |

Студент(ка) ______________  	   Книженко С. А.

(підпис)		  (прізвище та ініціали)

Керівниця(к) проєкту______________  	   Юр’єва О. Ю.

(підпис)		 (прізвище та ініціали)