## Slide 1
Знакомство со средой разработки Keil. Группа команд передачи данных
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»
Кафедра «Промышленная и биомедицинская электроника»
Практическое занятие по дисциплине
«Микропроцессорная техника»
Б.А. Стысло
г. Харьков, 2014 г.

## Slide 2
ЗНАКОМСТВО СО СРЕДОЙ РАЗРАБОТКИ KEIL-51.

## Slide 3
ЗНАКОМСТВО СО СРЕДОЙ РАЗРАБОТКИ KEIL-51.
Создание проекта
В отличии от используемых ранее средств разработки (Borland Pascal, Borland C), где весь текст программы хранился в одном файле (*.pas), Keil предполагает создание проекта, который может содержать множество файлов, в т.ч. библиотеки.

## Slide 4
ЗНАКОМСТВО СО СРЕДОЙ РАЗРАБОТКИ KEIL-51.
Создание проекта

## Slide 5
ЗНАКОМСТВО СО СРЕДОЙ РАЗРАБОТКИ KEIL-51.
Создание проекта

## Slide 6
ГРУППА КОМАНД ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Данные в МК могут храниться:
Регистры (A, B, R0..R7);
Внутренняя память данных (ОЗУ);
Внутренняя память программы (ПЗУ);
Внешняя память данных (ОЗУ);
Внешняя память программы (ПЗУ);
Регистры – ячейки памяти внутри МК, обмен информации между которыми осуществляется простыми и короткими командами.
Аналогия с языком высокого уровня Pascal:
Регистр = переменная типа byte
R0..R7 – регистры общего назначения (РОН)
Часть команд возможна лишь с использованием специального регистра – аккумулятора (А)

## Slide 7
“HELLO, WORLD!”
Первая программа
MOV R0, #10
MOV R1, #0Ah
MOV R2, #00001010b
MOV R3, #0DDh
MOV 08h, #0DEh
END.

## Slide 8
ГРУППА КОМАНД ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

## Slide 9
“HELLO, WORLD!”
Первая программа
MOV R0, #10
MOV R1, #0Ah
MOV R2, #00001010b
MOV R3, #0DDh
MOV 08h, #0DEh
END.
Команда MOV выполняет пересылку данных
из второго операнда в первый.

## Slide 10
MOV R0, #10
MOV R1, #20
MOV A, R0 ; поместить в аккумулятор содержимое R0
MOV 08h, #0DEh
MOV R5, 08h ; поместить в R5 содержимое ячейки ОЗУ с адресом 08h
END.
ГРУППА КОМАНД ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

## Slide 11
ГРУППА КОМАНД ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Косвенная адресация
Косвенный способ адресации предполагает указание операндов посредством адреса, содержащегося в регистре либо в регистровой паре. В команде указывается регистр, который в свою очередь указывает адрес операнда.
MOV 08h, #0DEh
MOV R0, #08h
MOV A, @R0 ; поместить в аккумулятор содержимое ячейки ОЗУ , адрес которой хранится в регистре R0
END.

## Slide 12
ГРУППА КОМАНД ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Карта памяти AT89S52

## Slide 13
ГРУППА КОМАНД ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Карта памяти AT89S52 (продолжение)

## Slide 14
ГРУППА КОМАНД ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Регистр слова состояния PSW
Выбор банка регистров
RS1 | RS0 | Границы адресов R0-R7
0 | 0 | 00h-07h
0 | 1 | 08h-0Fh
1 | 0 | 10h-17h
1 | 1 | 18h-1Fh

## Slide 15
ГРУППА КОМАНД ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Чтение и вывод информации в порт
MOV P1, #0FFh ; настроили порт Р1 на ввод
MOV P2, #00h ; настроили порт Р2 на вывод
MOV P2, P1 ; копируем содержимое Р1 в Р2
END.
MOV 90h, #0FFh ; настроили порт Р1 на ввод
MOV 0A0h, #00h ; настроили порт Р2 на вывод
MOV 0A0h, 90h ; копируем содержимое Р1 в Р2
END.
Обращение к регистрам по адресу:

## Slide 16
ГРУППА КОМАНД ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Задание для самостоятельного выполнения
Реализовать программу, в результате которой содержимое регистров R0-R7* копируется в область ОЗУ по адресу 18h..1Fh, а затем обнуляется.
*Изначальное содержимое регистров – произвольное (отличное от 00h)

## Slide 17
Thank you for your attention!
The End.