## Slide 1
Группы арифметических
и логических команд
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»
Кафедра «Промышленная и биомедицинская электроника»
Практическое занятие по дисциплине
«Микропроцессорная техника»
Б.А. Стысло
г. Харьков, 2014 г.

## Slide 2
ГРУППА АРИФМЕТИЧЕСКИХ КОМАНД

## Slide 3
ГРУППА АРИФМЕТИЧЕСКИХ КОМАНД
Флаги результата
Флаг CY устанавливается, если в старшем бите результата возникает перенос или заем. При выполнении операций умножения и деления флаг СY сбрасывается.
Флаг АС устанавливается, если при выполнении операции сложения или вычитания между тетрадами байта (полубайтами) возник перенос или заем.
Флаг OV устанавливается, если результат операции сложения или вычитания не укладывается в семи битах и старший (восьмой) бит результата не может интерпретироваться как знаковый. При выполнении операции деления флаг OV сбрасывается, а в случае деления на нуль устанавливается. При умножении флаг OV устанавливается, если результат больше 255.

## Slide 4
MOV R0, #10
MOV А, #20
ADD A, R0
ГРУППА АРИФМЕТИЧЕСКИХ КОМАНД
A ← A + Rn
Операции сложения
ADD A, Rn
Cложение аккумулятора с РОН
MOV А, #15
ADD A, #5
A ← A + #d
ADD A, #d
Cложение аккумулятора байтом данных

## Slide 5
MOV А, #10
ADD A, #250
ГРУППА АРИФМЕТИЧЕСКИХ КОМАНД
Операции сложения
Выполните действия:
Результат: A = 4, CY =1
00001010
11111010
+
100000100

## Slide 6
ГРУППА АРИФМЕТИЧЕСКИХ КОМАНД
Операции сложения
Произвести сложение двухбайтного числа (R1:R0=300)
с константой (250). Результат поместить в R1:R0
300 = 12Ch ⇒ R1=01h; R2=2Ch
Ожидаемый ответ: 550 = 0226h

## Slide 7
MOV R0, #10
MOV А, #25
SUBB A, R0
ГРУППА АРИФМЕТИЧЕСКИХ КОМАНД
A ← A – (C) - Rn
Операции вычитания
SUBB A, Rn
Вычитание РОН из аккумулятора
MOV А, #15
SUBB A, #5
A ← A – (C) - #d
SUBB A, #d
Вычитание байта данных из аккумулятора
Перед операцией вычитания необходимо сбрасывать флаг С

## Slide 8
MOV R0, #10
INC R0
ГРУППА АРИФМЕТИЧЕСКИХ КОМАНД
Rn ← Rn + 1
Операции инкремента, декремента
INC Rn
Инкремент значения регистра
MOV 20h, #15
DEC 20h
ad ← ad – 1
DEC ad
Декремент байта в РПД

## Slide 9
ГРУППА ЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

## Slide 10
MOV А, R3
ANL A, #01010101b
MOV R3, A
ГРУППА ЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
A ← A AND Rn
ANL A, Rn
Логическое «И»
Обнулить 1, 3, 5, 7 биты регистра R3:
A ← A AND #d
ANL A, #d

## Slide 11
MOV А, R3
ORL A, #00010100b
MOV R3, A
ГРУППА ЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
A ← A OR Rn
ORL A, Rn
Логическое «ИЛИ»
Установить в единичное состояние 2, 4-й биты регистра R3:
A ← A OR #d
ORL A, #d

## Slide 12
MOV А, 08h
CPL A
MOV 08h, A
ГРУППА ЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
A ← /A
CPL A
Логическое «НЕ» (инверсия)
Инвертировать содержимое ВПД по адресу 08h

## Slide 13
ГРУППА ЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
RR A
Циклический сдвиг
Сдвиг аккумулятора вправо циклический (деление на 2)
RL A
Сдвиг аккумулятора влево циклический (умножение на 2)

## Slide 14
ГРУППА ЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
RRС A
Сдвиг через флаг переноса
Сдвиг аккумулятора вправо через флаг переноса
RLС A
Сдвиг аккумулятора влево через флаг переноса

## Slide 15
ГРУППА ЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Битовые операции
Установить 2-й бит порта Р1
SETB P1.2
Переключить МК на 2-й банк регистров:
Сбросить 1-й бит аккумулятора
CLR ACC.1
SETB RS1
CLR RS0

## Slide 16
Thank you for your attention!
The End.