|  |  |  | Группа______ |  | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. |  |  | преподавателя |
| № Варианта: |  |  | 2. |  |  |  |
|  |  |  | 3. |  |  |  |
|  |  |  | 4. |  |  |  |

Лабораторная работа № 5

Тема: Законы Кирхгофа и принцип наложения на переменном токе

1. Проверка законов Кирхгофа.

Рис. 1

№ 29:	  № 28;

№ 19;

Измерить и записать значения резисторов:

№ 1;	  № 2

1) Произвести измерения напряжений на участках цепи.

# . Таблица 1

| U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | I1 | I2 | I4,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2) Проверка принципа наложения.

# Таблица 2

| Вариант питания | E, B | Ua, B | Up, B | I, mA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) EA |  |  |  |  |
| б) EB |  |  |  |  |
| в) EA+ EB |  |  |  |  |

а)					б)					в)

Контрольные вопросы

- Какая электрическая цепь называется линейной.

- Выполняются ли законы Кирхгофа для мгновенных значений, для комплексных значений, для действующих значений?.

- Сформулируйте и запишите первый закон Кирхгофа в комплексной форме.

- Сформулируйте и запишите второй закон Кирхгофа в комплексной форме.

- Сколько всего независимых уравнений по законам Кирхгофа можно составить для любой схемы? Сколько по перворму закону Кирхгофа? Сколько по второму закону Кирхгофа?

- Как строится векторная диаграмма: при последовательном соединении элементов; при параллельном соединении ветвей; при разветвленной электрической цепи?

- Какова суть принципа и метода наложения ?

# Text boxes

L1

U

U5

U2

U1

U4

L4

R3

C2

I1

I4,5

I2

R5

U3

Up

XL

Ua

Ua

R

Xc

EA

Up

XL

R

EB

Ua

Xc

Up

XL

# R

EA

Ua

Xc

EB