# ДОДАТОК 20

# Група

# Студент

# П.І.пБ.

# Викладач

# П.І.пБ

# ПРОТОКОЛ

# виконання лабораторної роботи №20

ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ

Мета роботи – експериментальне дослідження частотних характеристик диференціювальних та інтегрувальних ланок, зібраних на базі R-C і R-L кіл.

а)

б)

(приклад)

Рисунок 20.9 – Модель кола RL, а – диференціювальна ланка, б – інерційна ланка.

а)

б)

(приклад)

Рисунок 20.10 – Модель кола RС, а – диференціювальна ланка, б – інерційна ланка.

Розрахувати параметри за формулами:

L = 50 + N =      , мГн,

R = 820 +20N =            Ом,

C = 0,1 мкФ.

де N – номер запису прізвища студента у навчальному журналі групи.

Таблиця 20.3 – Результати вимірювань напруг для кола RL.

| № досліду | Напруга | Частота, Гц |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 103 | 2·103 | 3·103 | 4·103 | 5·103 | 6·103 | 7·103 | 8·103 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 20.4 – Результати вимірювань напруг для кола RC.

| № досліду | Напруга | Частота, Гц |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 103 | 2·103 | 3·103 | 4·103 | 5·103 | 6·103 | 7·103 | 8·103 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 20.5 – Частотні характеристики реальних диференціювальних ланок.

| Тип ланки | ЧХ | Частота, Гц |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 103 | 2·103 | 3·103 | 4·103 | 5·103 | 6·103 | 7·103 | 8·103 |
| диф. RС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диф. RL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 20.6 – Частотні характеристики реальних диференціювальних ланок.

| Тип ланки | ЧХ | Частота, Гц |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| інт. RC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інт. RL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Побудувати графіки K(ω), φ(ω), P(ω), Q(ω) для чотирьох досліджених ланок.

Висновки по роботі.