Група

Студент

П.І.пБ.

Викладач

П.І.пБ

ПРОТОКОЛ

виконання лабораторної роботи № 13

ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ У НЕРОЗГАЛУЖЕНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ

Мета роботи Експериментальне дослідження перехідних процесів у лінійних електричних колах з одним або двома накопичувачами електромагнітної енергії та порівняльний аналіз експериментальних результатів із попередньо розрахованими параметрами.

U = 4 В; R = Rкр = , Ом; С = 1+N=    , мкФ; L = 10+N=    , мГн, 
де N ( номер запису прізвища студента у навчальному журналі групи.

Рисунок 13.5.1 – Модель (приклад) кола в Multisim для дослідження RL-кола

Таблиця  13.1.1  – RL-коло

| Варіант N=-- | (=L/R, мс | uL(0+), В | uL ((), В | uL (2(), В | uL (3(), В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розраховано |  |  |  |  |  |
| Виміряно |  |  |  |  |  |
| t, мс | 0 | (= | 2(= | 3(= |

Рисунок 13.5.2 – Модель (приклад) кола в Multisim для дослідження RС-кола

Таблиця  13.1.2 – RC-коло

| Варіант N=-- | (=RC, мс | uС(0+), В | uС((), В | uС(2(), В | uС(3(), В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розраховано |  |  |  |  |  |
| Виміряно |  |  |  |  |  |
| t, мс | 0 | (= | 2(= | 3(= |

U = 4 В; L = 10+N=   , мГн; С = 1+N=   , мкФ; R = 0,1Rкр =      , де Rкр = =

Рисунок 13.5.3 – Модель (приклад) кола в Multisim для дослідження RLС-кола

Таблиця  13.2 – RLC-коло

| Варіант N=-- | (, 1/с | Тв, мс | (в, рад/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Розраховано | δ = R/2L | Тв = 2( /ωв |  |
| Виміряно | δ = ln(I1m/I2m)/Tв | Т2 –Т1 | ωв = 2( /Tв |

Перелік необхідних копій схем та осцилограм.

1. Схема кола RL та осцилограми функцій i(t) та uL(t).

2. Схема кола RC та осцилограми функцій i(t) та uC(t).

3. Схема кола RLC.

4. Осцилограми струму i(t) та напруги uС(t) при R =0,1 Rкр.

5. Осцилограми напруги на конденсаторі uC(t) та струму i(t) при R = 2Rкр.

Питання для контролю

1. Які причини виникнення перехідних процесів? Дати визначення перехідного процесу.

2. Що таке комутація? Навести приклади комутації. Сформулювати та записати закони комутації.

3. Записати диференціальні рівняння для перехідних процесів у колах RL та RC.

4. Розкрити зміст класичного методу аналізу перехідних процесів. Порядок розрахунку перехідних процесів класичним методом.

5. Що впливає на вимушену складову, як її визначити?

6. Як визначається вільна складова шуканої величини в колах першого порядку?

7. Стала часу кола та її фізичний зміст. Порядок визначення сталої часу в розгалужених колах RL та RC.

8. Від чого залежить характер перехідного процесу в колі другого порядку?

9. Як обчислити критичний опір?